Załącznik nr 1

do SWZ na DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, SPRZĘTU DO PROWADZENIA TRANSMISJI

ON-LINE, WYPOSAŻENIA CYFROWEGO STUDIA ORAZ ORGANIZACJI SZKOLEŃ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Opis przedmiotu zamówienia zawiera wymagania minimalne odnoszące się do funkcjonalności przedmiotu zamówienia niezbędnych do jego realizacji, których spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie opisanych wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp.

Wykonawca zobowiązuje się, by dostarczony sprzęt w ramach przedmiotu umowy był:

1) fabrycznie nowy i wolny od wad, oraz posiadający oznakowanie (certyfikat) CE,

nie obciążony  prawami na rzecz osób trzecich;

2) nieużywany, nie był przedmiotem wystaw bądź prezentacji, nie  był wcześniej

wykorzystywany przez innego użytkownika – dotyczy to także części składowych  urządzeń;

3) kompletny, aby do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie był 
  konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów;

4) pozbawiony wszelkiego rodzaju  zabezpieczeń, które po upływie okresu gwarancji

utrudniałyby dostęp do urządzeń i ich serwisowanie  pracownikom Zamawiającego lub

innemu wykonawcy usług serwisowych;

5) oprogramowanie  systemowe musi być fabrycznie nowe, zainstalowane przez producenta

bądź dystrybutora sprzętu; oprogramowanie powinno być dostarczone wraz ze stosownymi,

oryginalnymi atrybutami legalności;

6) wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.
Wykonawca oprócz dostawy, dokona instalacji, konfiguracji sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego – budynek RCKP, 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 1 oraz w budynku Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej, 38-400 Krosno, ul. Kolejowa 29a.

Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne dokumenty

w języku  polskim, takie jak instrukcja obsługi, gwarancja, oświadczenie o zgodności z wszystkimi niezbędnymi  normami oraz dokumenty potwierdzające udzielenie licencji niewyłącznej, nieograniczonej w czasie na oprogramowanie zainstalowane na sprzęcie i certyfikaty oraz wszystkie płyty z oprogramowaniem, sterownikami dodawanymi do sprzętu.

Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być objęte gwarancją na warunkach określonych we wzorze umowy.

I CZĘSĆ

Zakup  sprzętu komputerowego:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Komputer stacjonarny do montażu video | 2 | Typ Komputer typu tower z certyfikatem CE Procesor Min 8-rdzeniowy, dla celów porównawczych procesor musi spełniać wskaźniki testu „PassMark CPU Mark” ze strony: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – z wynikiem min. 25500 punktów w dniu składania oferty. Pamięć operacyjna 16GB DDR4 3200MHz CL16 Pamięć masowa Min 1 TB PCIe NVME.M2 (3500/3000 MB/s ) dysk 10TB SATA dysk przeznaczony do pracy ciągłej , dedykowany do serwerów NAS zewnętrzny napęd BDXL M-DISC Płyta główna Układ zasilania: 14+2 fazy zasilania sześciowarstwowa płytka drukowana Zaawansowany układ chłodzenia Karta graficzna Pamięć Video 8GB GDDR Dla celów porównawczych GPU musi spełniać wskaźniki testu „GPU Compute Benchmark Chart” ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html – z wynikiem min. 11000 punktów w dniu składania oferty. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana Wbudowane porty, złącza i wyposażenie złącza audio: mikrofonowe, słuchawkowe stereo lub combo 2 x USB 3.0 1x RJ-45 (10/100/1000) ZASILACZ ATX 850W, HYDRO PRO GOLD System operacyjny Minimum MS Windows 10 Professional PL 64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2012) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych Axence Nvision |
| Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, przetwarzania i obróbki video. |
| 2 | Monitor graficzny 27 cali | 4 | Przekątna ekranu Min. 27” Typ matrycy IPS TFT Proporcje ekranu 16:9 Rozdzielczość natywna Min 3840 x 2160 Technologia podświetlenia W-LED Wejścia sygnałowe 1 x DisplayPort; 1 x USB Type C (60 W); 2 x HDMI; USB Min: USB wer. 3.1 (3 porty downstream / 1 porty upstream) Odwzorowanie przestrzeni barw 110 % sRGB; 81.6% AdobeRGB, 78% NTSC Częstotliwość synchronizacji: Częstotliwość pozioma [kHz] 31.5 - 135 Częstotliwość pionowa [Hz] 30 - 75 Kontrast Min 1300:1 (9000:1 kontrast dynamiczny) Jasność min 350 cd/m2 Kąty widzenia poz./pion. Min 178/178 Czas reakcji Max 5 ms Rozmiar plamki 0.155 Predefiniowane tryby pracy: Czujnik natężenia oświetlenia otoczenia dla zachowania optymalnej jasności. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem. Regulacja wysokości ekranu do (150 mm) oraz funkcja Pivot 90°. Kompatybilność z DDC/CI; Picture-by-Picture. Regulacja koloru: jasność, kontrast, niezależna regulacja 6-kolorów, gamma, temperatura, nasycenie, odcień, wzmocnienie Dodatkowo regulacja kąta nachylenia, pivot, |
| Monitor będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, przetwarzania i obróbki video. |
| 3 | Laptop do transmisji online | 2 | Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6' cala o rozdzielczości 2560 x 1440px, matryca IPS antyrefleksyjna, aluminiowo-magnezowa obudowa Procesor Min 8-rdzeniowy, dla celów porównawczych procesor musi spełniać wskaźniki testu „PassMark CPU Mark, Laptop & Portable CPU Performance” ze strony:https://www.cpubenchmark.net/laptop.html - z wynikiem min. 15000 punktów w dniu składania oferty. Karta graficzna Pamięć Video 6GB GDDR. Dla celów porównawczych GPU musi spełniać wskaźniki testu „GPU Compute Benchmark Chart” ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html – z wynikiem min. 8000 punktów w dniu składania oferty. Pamięć operacyjna 16GB DDR4 Pamięć masowa min. 512 SSD NVME.M2 Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy Wbudowane porty, złącza i wyposażenie 1x HDMI ¦ 1x mini DisplayPort ¦ 1x Thunderbolt 3 złącza audio: mikrofonowe, słuchawkowe stereo lub combo 2 x USB typu C Wi-Fi: Interfejs sieci 2,4 GHz i 5 GHz bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ax; Zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac port zasilania moduł Bluetooth zasilacz zewnętrzny bateria litowo-polimerowa waga poniżej 3kg System operacyjny Minimum MS Windows 10 Professional PL 64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2012) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych Axence Nvision |
| Komputer będzie wykorzystywany dla aplikacji graficznych na potrzeby obróbki i transmisji video, aplikacji edukacyjnych. |
| 4 | Laptop do odtwarzania multimediów | 1 | Typ Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6' cala o rozdzielczości 2560 x 1440px, matryca IPS antyrefleksyjna, aluminiowo-magnezowa obudowa Procesor Min 8-rdzeniowy, dla celów porównawczych procesor musi spełniać wskaźniki testu „PassMark CPU Mark, Laptop & Portable CPU Performance” ze strony:https://www.cpubenchmark.net/laptop.html - z wynikiem min. 15000 punktów w dniu składania oferty. Karta graficzna Pamięć Video 6GB GDDR. Dla celów porównawczych GPU musi spełniać wskaźniki testu „GPU Compute Benchmark Chart” ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/directCompute.html – z wynikiem min. 8000 punktów w dniu składania oferty. Pamięć operacyjna 16GB DDR4 Pamięć masowa min. 512 SSD NVME.M2 Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa zintegrowana Wbudowane głośniki stereo Mikrofon wbudowany w obudowę matrycy Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy Wbudowane porty, złącza i wyposażenie 1x HDMI ¦ 1x mini DisplayPort ¦ 1x Thunderbolt 3 złącza audio: mikrofonowe, słuchawkowe stereo lub combo 2 x USB typu C Wi-Fi: Interfejs sieci 2,4 GHz i 5 GHz bezprzewodowej Wi-Fi 802.11ax; Zgodność ze standardem IEEE 802.11a/b/g/n/ac port zasilania moduł Bluetooth zasilacz zewnętrzny bateria litowo-polimerowa waga poniżej 3kg System operacyjny Minimum MS Windows 10 Professional PL 64bit lub system równoważny Oferowany równoważny system operacyjny musi spełniać następujące warunki: integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem Active Directory (poziom funkcjonalności lasu Windows 2012) pozwalająca na wdrożenie jednolitej polityki bezpieczeństwa dla wszystkich komputerów w sieci możliwość zdalnej automatycznej instalacji oprogramowania, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania poprzez mechanizmy posiadane przez zamawiającego publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa wbudowana możliwość zdalnego dostępu do systemu i pracy zdalnej z wykorzystaniem pełnego interfejsu graficznego kompatybilność z posiadanym przez zamawiającego systemem audytowania stacji roboczych Axence Nvision |
| Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji graficznych, obróbki i transmisji video, aplikacji edukacyjnych. |
| 5 | Sewer plików z 4 dyskami oraz pamięcią | 1 | Typ Macierz dyskowa Wnęka dysków Min 4 kieszenie na dyski 3,5-calowe SATA 3 Gb/s zgodny typ dysków: 3.5" SATA HDD 2.5" SATA HDD 2.5" SATA SSD Dysk twardy 4 sztuki dysków o parametrach: Pojemność 10TB Typ dysku: 3,5" HDD Interfejs: Serial ATA III Rozmiar bufora: min 256MB Szybkość obrotowa: 5400RPM Szybkość transmisji interfejsu dysku twardego : min 6 Gbit/s MTBF: min 2000000 godzin dysk przeznaczony do pracy ciągłej , dedykowany do serwerów NAS model dysku powinien znajdować się na liście referencyjnej dostarczonej macierzy System plików EXT4 EXT3 FAT NTFS HFS+ exFAT Wbudowane porty, złącza i wyposażenie USB 3.2 Gen 1 Type-C System operacyjny Oferowany system musi spełniać następujące warunki: kompatybilność z Windows 8.1 i późniejsze, Mac: macOS X 10.11 i późniejsze, QNAP NAS: QTS 4.3.6 RAID:0, 1, 5, 10, JBOD, Single Disk Dodatkowe funkcje Przełącznik DIP trybu pracy dysków do wyboru sterowania sprzętowego lub programowego i ustawiania poziomu RAID Przycisk wysuwania umożliwiający odłączenie macierzy od serwera lub komputera Zamykane kieszenie dysków zapobiegające przypadkowemu wyjęciu dysku |
| Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb przechowywania plików dźwiękowych, graficznych, video oraz archiwizacji danych |

II CZĘSĆ

Zakup  sprzętu do prowadzenia transmisji on-line oraz wyposażenia cyfrowego studia:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Wymagane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera | 1 | - Priorytetem dla kamery jest zdolność pracy w trudnych warunkach oświetleniowych (oświetlenie sceniczne, warunki teatralne - minimalna ilość światła, wysoka rozpiętość tonalna) - Obiektyw wbudowany (szeroki kąt - min. 24 mm) z min. 20-krotnym zoomem optycznym pozwalającym na zbliżanie/powiększanie odległych obiektów bez utraty jakości - Rozdzielczość: 4K 24 kl./s, UHD i FHD 60 kl./s - Min. 1-calowa matryca o wysokiej czułości - Min. oświetlenie: 1,7 luks - Optyczny stabilizator obrazu - Tryb ustawiania ostrości: automatyczny/manualny (pierścień) - Tryb ustawiania przesłony: automatyczny/manualny (pierścień) - Tryb ustawiania ogniskowej obiektywu: automatyczny/manualny (pierścień) - Możliwość wyboru balansu bieli - Preferowane foramty zapisu: MOV, MP4, AVCHD - Obowiązkowe złącza i interfejsy: HDMI oraz 2 x XLR, gniazdo słuchawkowe mini-jack - Stopka na akcesoria - Dwa gniazda kart pamięci SD (możliwość jednoczesnej lub wydłużonej rejestracji obrazu) - Wyświetlacz LCD i elektroniczny wizjer - Zasilacz sieciowy/ładowarka - Wyposażenie dodatkowe w pełni kompatybilne z oferowanym modelem kamery: 2 x akumulator/bateria, 2 x karta pamięci wysokiej klasy zdolna do rejestracji 4K (min. 64 GB), podstawowy futerał/torba |
| 2 | Gimbal do aparatu | 1 | - Przeznaczenie dla aparatów bezlusterkowych - Dynamiczny stabilizator 3-osiowy o nieograniczonej osi obrotu - Maksymalne obciążenie min. 3 kg - Zestaw do kontroli ostrości (mechanizm regulacji ostrości, silnik, mocowanie) - Mocowanie statywowe 1/4" - Interfejsy USB-C - Minimalny czas pracy na baterii 12 godzin |
| 3 | Monitor podglądowy z dodatkowymi bateriami | 1 | - urządzenie musi być kompatybilne z kamerą oferowaną w pkt. 1 - Rozdzielczość natywna nie gorsza niż 1920 × 1080 px (Full HD) - Min. 7-calowy wyświetlacz LCD - Możliwość wyświetlania: histogram, focus assist: zebra/peaking, false color - Wejście wideo min. HDMI, wyjście wideo min. HDMI - Wyjścia audio: głośnik, gniazdo słuchawkowe mini-jack - Uchylne mocowanie na zimną stopkę - Gwinty montażowe min. 2 x 1/4" - Programowalne przyciski funkcyjne - Zasilanie (do zestawu powinno być dołączone 2 baterie kompatybilne z urządzeniem, przejściówka/płytka montażowa, ładowarka) |
| 4 | Mikrofon krawatowy | 4 | - Mikrofony krawatowe typu lavalier renomowanej firmy przeznaczone do nagrywania realizacji typu: wywiady, vlogi, przemówienia, prezentacje - klips do odzieży, możliwość zachowania dyskrecji i wygody nagrywanej osoby, - osłony przeciwwietrzne - preferowane złącze mini-jack umożliwiające pracę zarówno z systemami bezprzewodowymi jak i z rekorderami przewodowymi - przewód o min. długości 1,2 m |
| 5 | Rekorder dźwięku | 2 | - Możliwość jednoczesnego nagrywania na 6 ścieżkach - 4 wejścia liniowe/mikrofonowe ze złączami combo XLR/TRS - Pokrętła regulacji wzmocnienia sygnału i przełączniki -20 dB dla każdego wejścia - Możliwość dołączenia dedykowanych kapsuł mikrofonowych zapewniających dodatkowy sygnał wejściowy poprzez gniazdo mikrofonowe/liniowe minijack - Zasilanie Phantom dla wszystkich wejść głównych - Kolorowy wyświetlacz LCD - Nagrywanie bezpośrednio na kartach SD/SDHC/SDXC - Nagrywanie dźwięku do 96 kHz/24 bitów w formacie WAV (zgodnym ze standardem BWF) lub różnych wariantach formatu MP3 - Wbudowane efekty (m.in. filtr górnoprzepustowy, kompresor i ogranicznik sygnału) - Urządzenie może być stosowane jako interfejs audio USB dla komputerów PC i Mac oraz iPada - Zasilanie standardowymi bateriami alkalicznymi AA lub akumulatorkami NiMH - Do urządzenia powinno być dołączone bezpłatne oprogramowanie umożliwiające edycję |
| 6 | Okablowanie – przewody i przejściówki HDMI | 1 zestaw | Zestaw powinien zawierać: - 2 x min. 20 m - 2 x min. 5 m wysokiej jakości kabel HDMI umożliwiający szeregową transmisję danych o dużej przepustowości gwarantujący brak tłumienia sygnału i zapewniający czysty, jasny i ostry obraz wyświetlany w rozdzielczości UltraHD/4K/2K przy częstotliwości 60 Hz. Kabel powinien umożliwić transfer sygnału pomiędzy kamerą zamówioną na podstawie pkt. 1 a konsoletą Blackmagic ATEM Mini Pro. W przypadku konieczności zastosowania w skład zestawu powinny wchodzić odpowiednie wysokiej jakości przejściówki. |
| 7 | Transmiter bezprzewodowy HDMI | 1 | Zestaw powinien umożliwić bezprzewodowe przesyłanie materiału wideo o rozdzielczości min. 1080p60, Transmisja powinna być nie zakłócona na odległość min. 100 m w linii wzroku do odbiornika. Urządzenie powinno dawać możliwość monitorowania w czasie rzeczywistym w dedykowanej aplikacji. Wejścia HDMI i SDI w nadajniku oraz wyjścia HDMI i SDI w odbiorniku. Zestaw powinien zostać wyposażony w odpowiednią ilość dedykowanych do urządzenia akumulatorów zarówno dla nadajnika jak i odbiornika. Odbiornik dodatkowo musi mieć również możliwość zasilania prądem stałym. Nadajnik powinien mieć zintegrowany adapter do zimnej stopki z gwintem montażowym 1/4 "-20. W skład zestawu powinien wejść również element montażowy umożliwiający zamontowanie nadajnika do gimbala oferowanego w pkt. 2 oraz krótki (łamany) kabel umożliwiający podpięcie urządzenia do portu popularnych aparatów bezlusterkowych. |
| 8 | Statywy i slidery kamerowe, oświetleniowe i fotograficzne | 1 zestaw | - Slider do kamer wideo - wózek jezdny wyposażony w 4 stalowe rolki z zapewniające płynny i jednostajny ruch. Gumowe odbojniki na końcach. Składane stopki, możliwość zamocowania na statywie. Mocowanie głowicy przez śrubę 3/8" lub 1/4". Blokada wózka. Min. udźwig 5 kg. Min. długość 90 cm. - Statyw wideo z głowicą wideo przeznaczony do pracy z średnimi kamerami. Po maksymalnym rozłożeniu statywu jego wysokość nie może być niższa niż 180 cm. Statyw powinien być wyposażony w szybko-złączkę kompatybilną z kamerą z pkt. 1. Udźwig statywu powinien być dopasowany do wagi kamery z pkt. 1 oraz zapewnić wystarczający margines operacyjny dla dodatkowych drobnych akcesoriów mocowanych na kamerze. Głowica statywu powinna płynnie pracować i być wyposażona w dolną regulację pionu/poziomu i poziomicę. Rączka obsługująca pracę głowicy powinna mieć możliwość zamontowana po obu jej stronach. Nogi powinny składać się z max. 3 sekcji i być wyposażone w dodatkowy pałąk usztywniający je po rozłożeniu i zwiększający stabilność statywu. - Statyw fotograficzny z głowicą 3 kierunkową, wyposażony w szybko-złączkę, solidny, uznanej marki, mogący udźwignąć pełnoklatkowy aparat fotograficzny z gripem i obiektywem o ogniskowej 70-200 z marginesem na dodatkowe drobne akcesoria. - Statywy oświetleniowe solidne, wytrzymałe, po rozłożeniu wysokie na co najmniej 2m, w kompatybilności sprzętowej i ilościowej z akcesoriami wymienionymi w pkt. 12. |
| 9 | Namiot i stół bezcieniowy | 1 zestaw | Stół bezcieniowy przeznaczony do fotografii produktowej o powierzchni roboczej umożliwiającej podświetlenie również od spodu w sposób pozwalający uzyskać idealnie białe tło. Wymiary powierzchni roboczej min. 0,6 x 1 m (optymalnie 1 x 2 m). W skład zestawu powinny wejść również 4 szt. statywów oświetleniowych, żuraw oświetleniowy z obciążnikiem, 3 szt. oprawy softbox na żarówkę z mocowaniem typu bowens, 5 szt. żarówek studyjnych światła stałego 85W lub równoważna (np. LED) wraz z odpowiednimi oprawkami oświetleniowymi kompatybilnymi ze statywami oraz ewentualnie inne niezbędne do funkcjonowania całości zestawu elementy. Namiot bezcieniowy przeznaczony do wykonywania wysokiej jakości zdjęć bezcieniowych niewielkich przedmiotów na potrzeby katalogów, wydawnictw książkowych, prasowych, reklamowych itp. Namiot powinien mieć minimalne wymiary 70 x 70 x 70 cm, powinien być wyposażony w panele LED dające wystarczającą moc światła o temperaturze barwowej 5500 K oraz tła min. białe i czarne. |
| 10 | Blendy, parasolki i softboxy | 1 zestaw | Zestaw modyfikatorów światła obowiązkowo kompatybilnych z urządzeniami o których mowa w pkt. 12 - parasolki: transparentna i srebrna - 4 x softbox (2 oktagonalne, 2 prostokątne lub lantern) - 2 x beauty dish - 2 x strumiennica - blenda |
| 11 | Kalibrator graficzny z wzornikiem kalibracji | 1 | Temperatura barw 5000K, 5800K, 6500K, D65 Obsługa profili ICC tak Kalibrowanie urządzeń Monitory, projektory, drukarki, skanery urządzenia mobilne. Re-kalibracja Tak Analiza przed i po kalibracji Tak Analiza poprawności kalibracji Tak Czujnik koloru 3 filtry/Detektor Długość ogniskowej 6 mm Zabudowany moduł optyczny Tak Dodatkowe cechy Technologia adaptacyjna, zapewniająca uzyskanie optymalnych efektów i maksymalną dokładność kolorów na każdym monitorze, za każdym razem Analiza i weryfikacja profilu monitora w poszukiwaniu niższych wartości kontrastu spowodowanych refleksami światła na ekranie. Funkcja pomiaru oświetlenia w pomieszczeniu Obsługiwane standardy video NTSC, PAL SECAM, Rec. 709, Rec. 2020 oraz DCI-P3. Połączenie z komputerem USB kompatybilność z Windows 8.1 i późniejsze, Mac: macOS X 10.11 i późniejsze |
| 12 | Zestaw do oświetlenia – światło ciągłe, błyskowe | 1 zestaw | W skład zestawu powinny wejść: - 4 studyjne lampy błyskowe z regulacją mocy oraz sterownikiem/sterownikami kompatybilnymi z aparatami (Fuji XT-2 i Canon RP). - 4 kompaktowe lampy światła stałego o mocy min. 60W (optymalnie 100W), płynnej regulacji mocy oraz temperaturze barwowej zbliżonej do spektrum światła słonecznego |
| 13 | System zawieszenia tła fotograficzno-filmowego | 1 | Łańcuszkowy lub zdalnie sterowany (elektryczny) system zawieszania pozwalający na zawieszenie min. 3 teł. System powinien być wyposażony w poprzeczkę oraz niezbędne uchwyty pozwalające na zamontowanie go na ścianie, suficie i statywach oświetleniowych (stanowiących część zestawu). W skład zestawu powinny wejść również kompatybilne z całością systemu zawieszenia tła kartonowe (białe, czarne i zielone) o min. szerokości 2,7 m i min. długości 10 m. |
| 14 | Oprogramowanie i licencja do montażu audio-video | 3 | Oprogramowanie z pełną licencją komercyjną (opłata jednorazowa) w postaci zintegrowanego pakietu do montażu i postprodukcji video z rozbudowanym segmentem color gradingu umożliwiającym zaawansowaną, profesjonalną korekcję barwną materiału filmowego również w zakresie zaawansowanego gradingu HDR a także możliwość stosowania efektów wizualnych, ruchomych grafik i rozbudowaną postprodukcję audio w obrębie jednej aplikacji. Oprogramowanie powinno umożliwiać jednoczesną pracę wielu osób na tej samej osi czasu. Oprogramowanie powinno oferować 32-bitowe zmiennoprzecinkowe przetwarzanie YRGB dla wszystkich efektów, okienek i trackingu. Oprogramowanie powinno zawierać natywne wsparcie dla możliwie najszerszego spektrum powszechnie używanych formatów plików. |
| 15 | Szkolenia z zakupionego oprogramowania do montażu audio-video (6 osób) | 1 | Min. 3 dniowy (nie mniej niż 20 godzin) podstawowy, certyfikowany kurs z oprogramowania oferowanego do zakupu w pkt. 14 obejmujący praktyczne szkolenie stacjonarne (w siedzibie instytucji lub w ośrodku szkoleniowym) z zakresu montażu i postprodukcji obrazu i dźwięku prowadzone przez certyfikowanych trenerów. W przypadku realizacji szkolenia poza siedzibą instytucji zamawiającej niezbędne jest zapewnienie indywidualnego stanowiska komputerowego oraz noclegu i pełnego wyżywienia dla każdego uczestnika. |

III CZĘSĆ

Organizacja szkoleń związanych z cyfryzacją instytucji:

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość sztuk | Wymagania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkolenia z narzędzi do prowadzenia działań online | 1 | Minimum 5-godzinne szkolenie praktyczne (preferowane szkolenie stacjonarne w siedzibie instytucji, jednak ze względu na charakter przedmiotu szkolenia i ewentualne obostrzenia sanitarne dopuszczalna jest również forma on-line) dotyczące narzędzi do prowadzenia działań on-line. Zagadnienie powinno dotyczyć pracy w najpopularniejszych platformach (np. ClickMeeting, Zoom, Teams, LiveWebinar, itd.) w zakresie ich czynnej obsługi od strony organizatora (prześledzenie działania poszczególnych platform od początku do końca): dobranie odpowiedniej platformy do prowadzenia spotkań w przestrzeni wirtualnej, aspekty techniczne i funkcjonalności: nagrywanie spotkania, prowadzenie transmisji, zapraszanie uczestników, obsługa w trakcie, reakcja na możliwe awarie. Grupa szkoleniowa max. 20 osób. |
| 2 | Szkolenia dotyczące organizowania i prowadzenia transmisji on-line | 1 | Minimum 5-godzinne szkolenie praktyczne przeprowadzone w siedzibie i na sprzęcie organizatora (kamery oraz konsola Blackmagic ATEM Mini Pro wraz z dedykowanym oprogramowaniem, Open Broadcaster Software Studio oraz innymi zasugerowanymi przez prowadzącego szkolenie darmowymi programami) dotyczące prowadzenia streamingu /transmisji on-line na najpopularniejszych platformach typu Facebook, YouTube, itd. Szkolenie powinno obejmować w swoim zakresie konfigurację ustawień oraz praktyczną obsługę sprzętu i oprogramowania. W miarę możliwości w programie szkolenia mile widziana będzie również część dotycząca muzyki w kontekście praw autorskich i możliwości /sposobów jej wykorzystania. Grupa szkoleniowa max. 10 osób. |